针焰试验仪AUTO-ZY

深圳市奥德赛创精密仪器有限公司

针焰试验仪

- 产品介绍：

针焰试验仪是根据IEC60695、GB5169标准设计制造,能同时满足相关标准的要求综合性试验设备，主要用于模拟技术评定设备内部由于故障条件所造成小火焰的着火危险性试验的专业仪器。适用于电子电工设备及其部件和元件的着火危险性的测定，也适用于固体电气绝缘材料或其它可燃材料的着火危险性的测定。

为提高针焰试验仪的精度和稳定性能，采用单片机微电脑+触摸屏控制、高精度的温度表独立式的电控系统，解决PLC系统数模实际转换精度达不到的同时，又提高抗干扰能力。

为提高针焰试验仪的实用性，产品根据实际试验流程编写程序，试验控制过程实现一键式操作，方便试验过程的同时，也实现试验效率的提升。产品还对机械夹具方面进行升级，方便试样的快速安装与调整，加上试验过程一键式操作，最大程度上节约试验时间。

为提倡节能环保的要求，本机箱体放弃旧款不锈钢折弯工艺，采用框架结构，面板共分三层，金属板，防火电木板，装饰板；本机采用开关电源，高效能电磁阀，低功率5寸高亮彩色触摸显示屏，降低整机能耗的同时，还提高防火防腐蚀性能的同时兼顾设备的美观程度。

- 技术参数

|  | 技术参数 |
| --- | --- |
| 施焰角度 | 0°、20°、45° |
| 火焰高度 | 12±1mm |
| 燃烧管 | 高度大于35mm、不锈钢针头Ф0.9mm-Ф0.5mm |
| 测温铜块 | 0.58±0.01g |
| 校验时间 | 23.5±1S |
| 温度检测 | MAX 1050°C ±0.1% |
| 热电偶 | RS（英国）K型Φ0.5精度±0.05% |
| 气源种类 | 丁烷 或 纯度大于95%丙烷 |

针焰试验仪装箱清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 火焰规 | 1个 |
| 距离规5mm | 1个 |
| 距离规6mm | 1个 |
| 距离规8mm | 1个 |
| 热电偶+铜头 | 1套 |
| 松木板 | 1块 |
| 绢纸 | 1份 |
| 小气瓶 | 2个 |
| 小气瓶接头 | 1个 |
| 排烟管 | 1条 |
| 排烟管卡扣 | 2个 |
| 煤气管 | 1条 |
| 煤气管卡扣 | 2个 |
| 电源线 | 1条 |
| 线控盒 | 1个 |
| 连接线 | 1条 |